## Slide 1
Комплексный подход к снижению износа дорожных покрытий от воздействия шипованных шин
ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
СКОРОСТНЫЕ
ДОРОГИ
Сочи, 30 мая-01 июня 2018 года
Бородин Роман Кириллович
Департамент проектирования, технической политики и инновационных технологий

## Slide 2
Зарубежный опыт научно-исследовательских работ по изучению влияния шипованных шин на дорожное покрытие
Зимний сезон | Кол-во штатов, разрешающих эксплуатацию шипованных шин в зимний период | Продано шипов (млн. шт.) | Примерное кол-во ошипованных шин (тыс.шт)
1963 - 1964 | 13 | 3 - 5 | 30
1964 - 1965 | 13 | 25 - 30 | 250
1965 - 1966 | 28 | 250 - 275 | 2 500
Динамика продаж шипованных шин в США в середине 60-х годов
Chart: 
| 0.92 | 0.6 | 0.56000000000000005 | 0.5 | 0
 | 3.81 | 1.778 | 0.635 | 0.508 | 0.2286
Доля легковых автомобилей с шипованными шинами в зимний период
Развитие колейности на дорожных покрытиях в ряде стран за зимний период 1989 -1990 года
Германия
Швеция
Штат Монтана, США
Провинция Квебек, Канада
Финляндия
Средняя глубина колеи (мм/год) при проезде 1 000 000
автомобилей с шипованными шинами
1. Michael J. Angerinos, Joe P. Mahoney, Robyn L. Moore, Amy J. O’Brien : «Обобщенная информация о шипованной шине», исследовательский отчёт WA-RD 471.1, Соглашение по проекту T9903, Задача 92 Шипованные шины, Вашингтонский государственный транспортный центр (TRAC), Вашингтонский университет, август 1999;
2. JAMES R. LUNDY, R. G. HICKS, TODD V. SCHOLZ, AND DAVID C. ESCH «Колейность покрытий из-за шипованных шин, Департамент гражданского строительства», Университет штата Орегон, Департамент транспорта и общественных услуг Аляски, транспортные исследования, запись 1348, 1992.

## Slide 3
Зарубежный опыт научно-исследовательских работ по изучению влияния шипованных шин на дорожное покрытие
Страна | Доля легковых автомобилей с шипованными шинами в зимний период (в % от общего числа автомобилей в потоке) | Дополнительные затраты владельцев автодорог (в млн. $) | Страховые выплаты и компенсации в связи с ДТП (в млн. $) | Сальдо затрат/выгод (в млн. $)
 |  | на восстановление износа дорожных покрытий |  | 
Финляндия (78 тыс. км) | 92 | + 46,87 | - 47,50 | - 11,63
Швеция, автомагистрали | 60 | + 34,17 | - 143,30 | - 109,13
Швеция, муниципальные дороги | 60 | + 19,92 | - 318,33 | - 298,41
Результат расчёта эффективности применения за рубежом шипованных шин в зимний период 1992- 93 годов
Примечание: положительное число означает увеличение затрат, отрицательное – их снижение
1. Carlsson, A.; Centrell, P.; Gberg, G. «Шипованные шины. Социально-экономические расчеты». VTI meddelande. Nr 756A. Linkoping (1995)

## Slide 4
Зарубежный опыт научно-исследовательских работ по изучению влияния шипованных шин на дорожное покрытие
Зависимость износа дорожного покрытия от массы шипов противоскольжения, изготовленных по стандартам 90-х годов
Зависимость износа дорожного покрытия от скорости движения автомобиля с шипованными шинами, изготовленными по стандартам 90-х годов.
Условные обозначения :
80 км/час - макс. разрешенная скорость легковых АТС с шипами в зимний период (Швеция, Швейцария, Финляндия, Австрия).
110 км/час разрешённая максимальная скорость на автомагистралях в Российской Федерации
Условные обозначения :
вес шипа < 1,1 гр. по требованиям нормативной зарубежной нормативной документации (Швеция, Швейцария, Финляндия, Австрия).
вес шипа <1,6 гр. и более, по требованиям нормативной базы в Российской Федерации

## Slide 5
Зарубежный опыт научно-исследовательских работ по изучению влияния шипованных шин на дорожное покрытие
Результаты измерения концентрации пылевой фракции PM10 при износе дорожного покрытия разными типами шин на кольцевом стенде VTI.
Carlsson, A.; Centrell, P.; Gberg, G. «Шипованные шины. Социально-экономические расчеты». VTI meddelande. Nr 756A. Linkoping (1995);
Unhola, T., «Завершенный путь шипованных шин», Центр технических исследований Финляндии, сообществ и инфраструктуры, 1997;
Директива 1999/30/EC от 22 апреля 1999, «Предельно допустимые показатели концентрации в атмосферном воздухе двуокиси серы, двуокиси азота и оксидов азота, твердых частиц и свинца», L 163/41, 29. 6. 1999;
Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl, Erik Swietlicki, Mats Boghard, John Lindbom, Anders Ljungman, «Токсилогические свойства и воздействия твердых частиц, образующихся в процессе взаимодействия шин, дорожных покрытий и реагентов в зимний период», 2008 г., Наука общей среды (393), 2-3, 226-240. 2008 doi:10.1016/j.scitotenv.2007.12.030;
Jette Koefoed, «Твердые частицы размером до 10 мкм в скандинавских странах. Меры по сокращению выбросов в составе дорожной пыли», Совет Министров скандинавских стран, официальный отчет 2017, ISBN 978-92-893-4801-0

## Slide 6
Передовые методы испытаний влияния шипованных шин на дорожное покрытие (Финляндия)
В последние годы в Скандинавских странах и Канаде активно применяется метод испытания шипованных шин по оценки износа дорожного покрытия («Over-run-test»).
Основан на оценке потери массы тестовой гранитной пластины при многократных наездах автомобиля, оборудованного шипованными шинами.
Первые попытки внедрить в Российской Федерации метод испытания «Over-run-test» предпринят в ГОСТ 34342-2017 «Автомобильные транспортные средства. Шины пневматические зимние оборудованные шипами противоскольжения. Методы испытаний по определению величины износа тестового дорожного покрытия»
ГОСТ 34342-2017 содержит ряд критических для дорожного хозяйства недоработок.
при разработке стандарта не проводились сопоставительные научно-исследовательские работы по сравнению полученных результатов от износа тестового и реального дорожных покрытий (гранитная пластина не асфальтобетон);
не предусмотрены требования к эталонной шипованной шине, с учетом требований национального законодательства;
не определены требования по износу в целом;
гранитная пластина выполняется из серого гранита («Kuru Grey») определенного состава, производимого на территории Финляндии;

## Slide 7
Законодательная база Российской Федерации
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011
5.5. Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами государственного управления государств - членов Таможенного союза.
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 «О Правилах дорожного движения»
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки: "Шипы" – треугольник белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Часть 1 статьи 12.5:Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых запрещена его эксплуатация. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
В 2014 г. в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект №464241-6, в котором предлагалось дополнить статью 12.5 КоАП РФ частью 3.2:
«3.2 Управление транспортным средством с нарушением требований эксплуатации шин и колес,- влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей».
До настоящего время решений по законопроекту не принято.

## Slide 8
Отечественные и зарубежные требования к шипам противоскольжения и шипованным шинам

## Slide 9
Цели и задачи исследований
Оценка влияния шипованных шин на износ асфальтобетонных покрытий
Оценка доли легковых автомобилей с шипованными шинами в составе транспортного потока
Мониторинг участков автомобильных дорог
Анализ метеорологических данных для формирования предложений по рекомендуемому периоду эксплуатации шипованных шин
Формирование предложений по снижению влияния шипованных шин на износ асфальтобетонных покрытий

## Slide 10
Оценка влияния шипованных шин
на износ асфальтобетонных покрытий
Пилотный участок автомобильной дороги М-4 «ДОН» 52-71 км.
В рамках выполнения работ по ликвидации колейности на цементобетонном покрытии в ноябре 2017 года на указанном участке выполнены работы по перекрытию верхнего слоя дорожной одежды левой и средней полосы движения в оба направления ЩМА -11 на ПБВ 60, h= 0,035 м
Введён в эксплуатацию в 2011 г. Гарантийный срок на верхний слой покрытия 4 года. В 2016 г. глубина колеи составила более 15 мм. на 60 % протяжённости участка.

## Slide 11
Оценка доли легковых автомашин с шипованными шинами в составе транспортного потока
Схема пункта взимания платы на 71 км. Автомобильной дороги М-4 «ДОН»
Анализ интенсивности движения транспортных потоков (с 20.01 по 20.02.2018)
Итоги оценки доли легковых автомашин оборудованных шипами противоскольжения (интенсивность движения 26 840 авт/сут в оба направления) | 
Общее время просмотра (час/мин) (в период с 8.00 – 18.00 час, с 25.01 по 04.02.2018) | 86:60
Общее количество учтённых АТС (шт.) | 16 529
Доля автомобилей оборудованных шипованными шинами в транспортном потоке (%) | 52

## Slide 12
Мониторинг автомобильных дорог
Выполняются работы по измерению поперечного профиля автомобильных дорог с применением дорожной лаборатории, оборудованной программно-вычислительным комплексом и лазерно-оптическим сканером (ЛОС)

## Slide 13
Анализ метеорологических данных для формирования предложений по рекомендуемому периоду эксплуатации шипованных шин
Определение разрешённого периода эксплуатации шипованных шинпо температуре воздуха и дорожных покрытий 2014-2017 г.г.
Определение разрешенного
периода по температуре дорожных покрытий
По итогам анализа данных метеонаблюдений за 5 лет, можно сделать предварительные выводы о том, что в центральном регионе Российской Федерации возможно сокращение срока разрешенной эксплуатации шипованных шин на 90 дней. Указанная мера может позволит на 30 % сократить воздействие шипованных шин на износ
дорожного покрытия. Завершение этой работы запланировано на конец мая текущего года, после формирования данных метеонаблюдений за апрель месяц.

## Slide 14
Анализ метеорологических данных для формирования предложений по рекомендуемому периоду эксплуатации шипованных шин
Изменение подходов к подбору асфальтобетонной смеси, с учетом влияния шипованной шины в зимний период эксплуатации
Подготовка и направление в Минтранс России обоснованных предложений по сокращению разрешенного срока эксплуатации шипованных шин
Управление скоростными режимами на автомобильных дорогах в зимний период времени
? Какое влияние (износ) шипованная шина оказывает на дорожное покрытие на автомобильных дорогах «Автодор»?
? Какие убытки несет компания на содержание автомобильных дорог, с учетом влияния шипованных шин на дорожное покрытие ?
?Какие меры можно предпринять для снижения убытков на содержание автомобильных дорог Компании после зимней эксплуатации дорог?

## Slide 15
Спасибо за внимание!