## Slide 1
Умный светофор
Якимов М.О.
Филатов-Бобров Д.А.
Гончаров К.О.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Институт транспортных систем (ИТС)
IV Международный форум «Инновации в дорожном строительстве»
Сочи 2018 г.

## Slide 2
Проблемы транспортно-дорожной инфраструктуры
    Низкая пропускная способность дорог и перекрестков
    Высокая интенсивность движения
    Малая доля внедрения современных решений в области регулирования движения, в том числе применение новых IT-технологий

## Slide 3
Актуальность проблемы
Актуальность проблемы обусловлена растущим трафиком на городских дорогах и увеличением загруженности дорожно-транспортной сети. Причины:
Увеличение автотранспорта на дорогах
Строительство новых микрорайонов с опаздывающими темпами строительства дорог
Рост числа торговых центров, максимально приближенных к центру города
Увеличение количества жителей, работающих в городе, а проживающих в области
27 млн
42,4
млн
2006-2018 гг.
Автопарк России
Данные Автостата

## Slide 4
Пути решения
Расширение проезжей части
Строительство дорог-дублёров и многоуровневых развязок
Изменение направлений движения и потоков
Внедрение современных устройств регулирования движения
Все эти методы связаны с серьезными капиталовложениями.

## Slide 5
Цель проекта
Целью проекта является создание системы «Умный светофор», которая повысит пропускную способность городских автомагистралей.
Центр безопасности дорожного движения города Нижнего Новгорода
Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода
Департамент транспорта Нижегородской области
Институт радиоэлектроники и информационных технологий (НГТУ им Р.Е. Алексеева)
Кафедра «Автомобильный транспорт» (НГТУ им Р.Е. Алексеева)

## Slide 6
Принципиальная схема
ИК-датчик
Радар-детектор
Камера
t = f(x…xn)
ЭБУ
светофора
x1 – число автомобилей
х2 – время суток
х3 – погодные условия
х4 – скорость движения
х5 – наличие ДТП
х6 – сезон
Информация о количестве ТС, наличии ДТП
Информация о количестве ТС, погодных условиях
Информация о скорости ТС

## Slide 7
Блок-схема
Исходные данные
Скорость движения
Количество ТС
Погодные условия
Наличие ДТП
Сезон
Время суток
Фазовые коэффициенты
Общий коэффициент влияния факторов
Промежуточные такты
Основной такт
Цикл регулирования
Проверка по условиям пешеходов или трамвая

## Slide 8
Анализ рынка
Проанализировав данные, имеющиеся в открытых источниках, были выявлены компании, занимающиеся производством подобного светофора.
К ним относятся:
IBM
Scoot
Artemis
Преимущества разрабатываемого светофора в отличие от зарубежных аналогов:
Стоимость
Усовершенствованная и адаптированная под российские дороги и инфраструктуру методика
Независимость российских городов от зарубежных поставок

## Slide 9
Постановка эксперимента
Исследования проводились по ГОСТ 32965-2014
Исследования проводились на протяжении месяца с 15 февраля по 15 марта
В эксперименте участвовали 80 студентов кафедры «Автомобильный транспорт» НГТУ им Р.Е. Алексеева
Студенты проводили эксперимент в разное время суток: с 8:00 – 12:00; с 12:00 – 16:00; с 16:00 – 20:00
Исследованы три участка самой загруженной дороги Нижнего Новгорода
Тип ТС | Разновидность ТС | Коэффициенты приведения
Легковые |  | 1,0
Грузовые | (2-х, 3-х, 4-х) осные | 1,5 – 1,8 – 2,0
Автопоезда | (4-х, 5-ти) осные | 2,2 – 2,7
Седельные автопоезда | (3-х, 4-х , 5-ти, 6-ти, 7-ми) осные | 2,2 – 2,7 – 3,2
Автобусы |  | 3,0

## Slide 10
Сбор информации

## Slide 11
Результаты исследования
Вечерняя интенсивность потока (Nв) = 3300
Утренняя интенсивность потока (Nу) = 2600
Вечерняя загрузка (Z) = 3300/3000 = 1,10
Утренняя загрузка (Z) = 2600/3000 = 0,87
(P = 3000)
Zнорма≤ 0,7
N – количество автомобилей
P – max пропускная способность
Z – коэффициент загрузки
N = (Nвид тс х Кприв )
Z=N/P
где Т – длительность цикла, с; Тп – сумма всех промежуточных тактов, с; y – фазовый коэффициент, который равен наибольшему из отношений N/Mн, подсчитанных для всех подходов к пересечению, обслуживаемых фазой; y1, y2 , …., yn – соответствующие фазовые коэффициенты для фаз 1, 2, …, n, подсчитанные аналогичным образом;
N – интенсивность движения на рассматриваемом подходе к пересечению в направлениях (направлении), обслуживаемых данной фазой, ед/ч; МН – поток насыщения для этих же направлений (направления), ед/ч.
Расчет длительности цикла приведен по
методическим рекомендациям Росавтодора

## Slide 12
Анализ перекрестков
v, км/ч
Понедельник, движение из спального района в центр
Chart: 
| 8..9 | 9..10 | 10..11 | 11..12 | 12..13 | 13..14 | 14..15 | 15..16 | 16..17 | 17..18 | 18..19 | 19..20
улица Ветеринарная | 2874 | 2278 | 2496 | 2566 | 2336 | 2258 | 1871 | 1996 | 2672 | 2489 | 2074 | 1895
остановка "Университет Лобачевского" | 2887 | 2946 | 2507 | 2055 | 2187 | 2002 | 1877 | 1966 | 2550 | 2473 | 2168 | 1521
остановка "Гостиница Ока" | 2758 | 2619 | 2085 | 1926 | 1877 | 1915 | 1912 | 2003 | 2273 | 2328 | 2086 | 1632
Chart: 
улица Ветеринарная | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 45
остановка "Университет Лобачевского" | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 45
остановка "Гостиница Ока" | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 45

## Slide 13
Анализ перекрестков
v, км/ч
Понедельник, движение из центра в спальный район
Chart: 
улица Ветеринарная | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 25
остановка "Университет Лобачевского" | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 20 | 20 | 25
остановка "Гостиница Ока" | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 25 | 20 | 20 | 35
Chart: 
| 8..9 | 9..10 | 10..11 | 11..12 | 12..13 | 13..14 | 14..15 | 15..16 | 16..17 | 17..18 | 18..19 | 19..20
улица Ветеринарная | 2574 | 2273 | 1964 | 2403 | 2287 | 2005 | 1952 | 1980 | 2222 | 3304 | 1575 | 2242
остановка "Университет Лобачевского" | 2376 | 2381 | 2425 | 2460 | 2260 | 1877 | 1915 | 2029 | 2821 | 3142 | 3013 | 2083
остановка "Гостиница Ока" | 2066 | 2213 | 2133 | 2128 | 2180 | 2028 | 1987 | 2115 | 1867 | 2786 | 2842 | 1913

## Slide 14
Анализ перекрестков
v, км/ч
НЕДЕЛЯ (час пик с 8:00 до 9:00, движение в центр)
Chart: 
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС
улица Ветеринарная | 2874 | 2765 | 2689 | 2748 | 2660 | 1874 | 1377
остановка "Университет Лобачевского" | 2887 | 2787 | 2705 | 2850 | 2887 | 1765 | 1325
остановка "Гостиница Ока" | 2758 | 2740 | 2669 | 2848 | 2745 | 1750 | 1287
Chart: 
улица Ветеринарная | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 36 | 40
остановка "Университет Лобачевского" | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 30 | 40
остановка "Гостиница Ока" | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 35 | 42

## Slide 15
Наши успехи

## Slide 16
Дорожная карта проекта
Создание
прототипа
Тестирование прототипа
Коммерциализация продукта
Сбор
информации
Проведение
исследований
Разработка методики
работы светофора
Разработка
имитационной модели
работы светофора

## Slide 17
Перекресток
№1
Перекресток
№2
Перекресток
№3
Имитационная модель. Реальная дорожная ситуация

## Slide 18
В программном комплексе Anylogic приведена простейшая модель дорожной ситуации исследуемых перекрестков в будний день с 8 до 9 утра (понедельник)
При длительности разрешающего сигнала светофора на перекрестках №1 - 60 с
№2 - 44 с
№3 - 40 с
Интенсивность движения приведенная в центр: 400 авт/ч
Количество машин, пройденных за час в спальный район : 745 авт/ч
Средняя скорость потока 12,2 км/ч
Результат существующих фаз

## Slide 19
Перекресток
№1
Перекресток
№2
Перекресток
№3
Имитационная модель с изменением фаз

## Slide 20
В программном комплексе Anylogic приведена простейшая модель дорожной ситуации исследуемых перекрестков в будний день с 8 до 9 утра (понедельник)
При длительности разрешающего сигнала светофора на перекрестках №1 - 71 с
№2 - 62 с
№3 - 67 с
Интенсивность движения приведенная в центр: 476 авт/ч (прирост 19 %)
Количество машин, пройденных за час в спальный район : 863 (прирост 15%)
Средняя скорость потока 13,7 км/ч (прирост 12%)
Результат изменения фаз

## Slide 21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Институт транспортных систем (ИТС)
Контакты:
Гончаров К.О.
тел. +7-910-143-33-30
Филатов-Бобров Д.А.
тел. +7-910-124-36-60
Якимов М.О.
тел. +7-920-068-58-35
IV Международный форум «Инновации в дорожном строительстве»
Сочи 2018 г.