## Slide 1: Инновации в системе управления состоянием автомобильных дорог государственной компании «Автодор» на основе оценки остаточного ресурса дорожных конструкций Д.А. Целковнев канд. экон. наук зам. начальника управления мониторинга технического состояния автомобильных дорог ООО «Автодор-Инжиниринг»

## Slide 2
Система управления состоянием автомобильных дорог Государственной Компании «Автодор»
2
Диагностика автомобильных дорог
Оценка состояния дорожной одежды
Определение продольной ровности
Определение поперечной ровности (колейности)
Определение сцепных качеств дорожного покрытия
Расчет остаточного рабочего ресурса
Определение времени эффективного проведения упредительных ремонтных работ
Назначение необходимых диагностических мероприятий
Разработка стратегии принятия управленческого решения для обеспечения расчетного срока службы
Комплексный динамический мониторинг
Оценка состояния конструктивных слоёв дорожной одежды
Повышение эффективности принимаемых технических решений при проектировании
Выявление проблем на стадии зарождения в любом элементе дорожной одежды
Прогнозирование параметров эксплуатационного состояния
Определение параметров эксплуатационного состояния с учетом фактических условий нагружения
Принятие своевременных мер на стадии зарождения проблем
Формирование планируемых интервалов проведения работ по устройству слоев износа и ремонтов покрытий
Комплексные цифровые дефектные ведомости
Снижение объемов проектной документации
Сокращение времени подготовки проектной документации
Получение объективных и достоверных данных без влияния человеческого фактора
  Использование цифровых моделей местности и объектов

## Slide 3
Технология остаточного ресурса
3
НАЗНАЧЕНИЕ РЕМОНТОВ:
► по ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ участков дорог,
а НЕ ПО ДИРЕКТИВНЫМ СРОКАМ
► по принципу УПРЕЖДЕНИЯ
(в период зарождения проблем в конструктивных элементах конструкций)
► с МИНИМИЗАЦИЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
при принятии решений по управлению состоянием автомобильных дорог

## Slide 4
Технология комплексного динамического мониторинга
4
Полевые работы
Получение фактических характеристик каждого элемента дорожной одежды
оценка прочности, несущей способности дорожных конструкций и их элементов
контроль степени уплотнения
прогноз остаточной работоспособности дорожных конструкций
регистрация чаши динамических прогибов на поверхности покрытия без выхода оператора из машины
высокая точность и достоверность регистрации вертикальных перемещений обеспечивается применением датчиков-геофонов
Определение ослабленных элементов дорожной одежды и рекомендации по усилению дорожных одежд

## Slide 5
Оценка эффективности ремонта на основе результатов диагностики по нормативам РФ
и по результатам комплексного динамического мониторинга
5
Ремонт не проводился -
по нормативам РФ участок имеет критические значения ТЭП
Ремонт выполнен –
по нормативам РФ участок
в нормативном состоянии
Результаты
комплексного динамического мониторинга
указывают на неэффективность расходования средств
Дорожная конструкция
находится в неудовлетв. состоянии
Вывод: средства на ремонт израсходованы неэффективно, ремонтные мероприятия назначены неверно (устраняют последствия а не причину), дефекты проявятся в ближайшие 6 мес.

## Slide 6
Прогнозирование транспортно-эксплуатационных показателей
6
СТО АВТОДОР 2.4-2013 Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
СТО АВТОДОР 10.6-2015 Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. Правила проведения
СТО АВТОДОР 2.28-2016 Прогнозирование состояния эксплуатируемых
дорог
ГОСТ 33101-2014
ГОСТ 32825-2014
ГОСТ 32965-2014
ГОСТ 33078-2014
ОДН 218.0.006-2002

## Slide 7
Система управления состоянием автомобильных дорог на примере жизненного цикла
участков дорог концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашений
7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0%
25%
100%
принятие управленческого решения – проведение ремонта
прогнозная кривая остаточного ресурса на стадии проекта
прогнозные модели
прогнозные модели
прогноз снижения остаточного ресурса по результатам оценки остаточного ресурса и прогнозирования ТЭП
КДМ
КДМ
Годы эксплуатации
Остаточный ресурс, %
= Nост / Nр

## Slide 8
Комплексный показатель сохранности дорожной одежды
8

## Slide 9
Создание комплексных цифровых дефектных ведомостей
9
Цель – повышение достоверности изысканий и качества проектирования, сокращение сроков подготовки документации на выполнение текущих ремонтов дорожного покрытия
Преимущества технологии формирования комплексных цифровых дефектных ведомостей:
Сокращение сроков подготовки документации на выполнении ремонта
Получение объективных и достоверных данных без влияния человеческого фактора
Оперативность и актуальность проектной документации даже при переносе сроков реализации на следующий сезон

## Slide 10
Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»
Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения
Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»
Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. Правила проведения
Системы мониторинга накопления остаточных деформаций, тепло-влажностного режима, напряжений и давления в элементах дорожных конструкций
Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями
Комплекс стандартов Государственной компании «Автодор»
по системе управления состоянием автомобильных дорог
10
СТО АВТОДОР
2.6-2013
СТО АВТОДОР
10.6-2015
СТО АВТОДОР
2.4-2013
СТО АВТОДОР
2.28-2016
СТО АВТОДОР
10.2-2014
СТО АВТОДОР
10.1-2013
СТО АВТОДОР
10.9-2016