## Slide 1: «Автоматизированные проектные решения Bentley Systems на этапе эксплуатации: от ПОДД (проект организации дорожного движения) до ремонта автомобильных дорог»
Дмитрий Козлов, Директор по продажам, Bentley Systems

## Slide 2: Комплексная схема организации дорожного движения

## Slide 3: 1. Текущая зона покрытия КСОДД
Зона покрытия: МКАД, ТТК, вылетные магистрали и все улицы в пределах ТТК
Общее количество улиц:
Около 1250
Общая протяженность улиц: Около 1000 км
Картоснова: ЕГКО 1:10000,
регулярно обновляемая ГУП
«Мосгоргеотрест»
Программное обеспечение:
Bentley Map

## Slide 4: 2. Подключение ПОДД по произвольным районам
Источники: электронная схема КСОДД
По любой из улиц можно подключать ПОДД
Включены для примера все ПОДД по району Дорогомилово (~25 улиц в пределах ТТК)

## Slide 5: 3. Отображение полной информации по ПОДД на выбранных улицах
На схеме могут быть отображены все знаки и разметка: существующие, демонтируемые и проектируемые

## Slide 6: 5. Обзор объектов с атрибутами, отображающими загруженную информацию
1▪ Для сбора статистических данных и проведения анализа созданы объекты с соответствующими атрибутами, пример - парковка
2▪ Атрибуты выводятся при выделении объекта и могут быть отредактированы, убраны или добавлены при необходимости
2
1

## Slide 7: 6. Сбор и анализ статистических данных по атрибутам объектов
Для проведения анализа может быть выделена необходимая область и показана информация по всем объектам
Показанные данные можно отфильтровать, отсортировать и выгрузить в нужном формате для дальнейшего анализа
На текущем примере отображены все парковки на улицах
«Брянская улица» и
«2-й Брянский переулок»

## Slide 8: 7. Пример отображения режима работы светофоров
1▪ К любому объекту можно подключать необходимые файлы или ссылки
2▪ В прикрепленном файле подробно описан режим работы светофоров на данном перекрестке
1
2

## Slide 9: 8. Пример отображения видео объезда по улицам
1▪ Аналогично, к улице можно подключить файл с видео объезда
2▪ При необходимости можно просмотреть актуальную информацию
1
2

## Slide 10: Разработка электронной схемы КСОДД позволит значительно упростить передачу информации и ускорить проектирование организации дорожного движения
Разработка проектов организации дорожного движения
Разработка и актуализация электронной схемы
Повышение уровня безопасности
Развитие парковочного пространства, в том числе у социально-значимых объектов
Улучшение пешеходного пространства
Внедрение планов по развитию такси и грузовой логистики
Внедрение мероприятий для маломобильных граждан
Проектирование существующего положения (~30% сроков и стоимости)
Проектирование целевого положения
Упрощение процесса проектировки ПОДД
Синхронизация информации
транспортного блока
ЭС КСОДД
ДТиРДТИ
ГИБДД
ЦОДД
Мосгортранс
Строительный блок
АМПП
1
2
10

## Slide 11: Технологический процесс ремонта автодороги

## Slide 12: Основные этапы:
Съемка
Обработка
Классификация облака и получение данных существующей ЦМР
Создание трассы в плане и профиле по траектории проезда
Создание шаблона для фрезерования и укладки
Создание коридора
Построение картограмм
Выгрузка проектных данных в технику

## Slide 13: Съемка
Создание опорной сети
Сканирование поверхности
Траектория
Notes: Создание опорной сети GPS.
Связь GPS с машиной для уравнивания проездов и точек лазерного сканирования.

## Slide 14: Обработка данных съемки. Исходные параметры.
Протяженность 3.5 км
Точность до 1 см
Облако точек в формате .las - 1.1 Гб
Траектория проезда в формате .shp – 5 мб
Поверхность дороги после обработки – 200 Мб ЦМР
Notes: Облако 32 млн точек.
Траектория по двум проездам.
Точность в плане и профиле 1 см.

## Slide 15: Классификация облака и получение данных существующей модели по дорожному покрытию
Notes: Подключаем облако
Отображаем по интенсивности и по высоте необработанное облако точек
Запускаем автоматическую классификацию по дорожному полотну
После обработки видим точки по земле, обозначенные красным цветом и желтым цветом - точки, которые выше земли.
Одновременно с автоматической классификацией получаем поверхность, которую отображем по уклону для нахождения односкатного и двухсткатного профиля по дороге.

## Slide 16: Создание трассы в плане и профиле по траектории проезда
Notes: Подгружаем траекторию проезда в формате shp для автоматизированной обработки и нахождения оси в плане и профиле.
Положение оси расчитывается по категории дороги и минимальных параметрах фрезерования и укладки с учетом кромок дороги.

## Slide 17: Создание коридора
Notes: Создание коридора происходит по шаблону, который настраивается.
В нем задаются параметры поперечных уклонов и глубины фрезерования.
После выбора шаблона из библиотеки мы выбираем ось дороги и задаем кромки.
После этого процесса мы выводим отчет по объемам.

## Slide 18: Построение картограмм
Notes: Расчет картограммы происходит между двумя поверхностями.
Между поверхностью фрезерования и съемкой.
В каждом квадрате проставляются объем фрезерования и укадки выравнивающего слоя.

## Slide 19: Выгрузка проектных данных в технику
Notes: После выгрузки различных отчетов, сохраняем точную модель для техники в формате LandXML, в которой содержатся данные по отметкам структурных линий и точек.

## Slide 20
Наша точка зрения об экономической эффективности
Экономия при автоматическом, машинном способе фрезерования составляет порядка 250 000 рублей на 1 погонный километр двухполосной автодороги. Это достигается за счет высокой точности фрезерования при качественно выполненном проекте на основе качественной обработки облака лазерного сканирования высокого разрешения.

## Slide 21
Основные выгоды
1. Контроль фрезерования осуществляется автоматически
2. Интеллектуальная укладка асфальта
3. Безопасность при проведении работ
4. Экономическая эффективность

## Slide 22: Спасибо за внимание!
Дмитрий Козлов
Моб:+79162729080
Почта: Dmitry.kozlov@bentley.com